## Slide 1
프로젝트 결과 보고서
플라즈마 식각 장비
Load Lock HMI
WPF 기반 장비 제어 화면과 Flask 원격 모니터링, AI 진단 API를 연동한 반도체 식각 공정 데모 시스템
WPF HMI
Flask Dashboard
AI 진단
SQLite 이력
핵심 산출물: 장비 상태 UI, 가상 TM 이송 도식, 원격 모니터링 대시보드, 모듈/레시피 API, sklearn 기반 AI 진단 흐름
2026.06

## Slide 2
프로젝트 목표
장비 제어 화면과 원격 모니터링을 분리해 데모 안정성과 관찰성을 확보
문제
실장비가 없어도 Load Lock, 챔버, 센서, 버튼/램프 상태를 발표에서 설득력 있게 보여줘야 함
접근
WPF는 운전/제어와 가상 TM 시각화를 담당하고, Flask는 원격 조회와 이력·AI API를 담당
결과
단일 PC 데모에서도 HMI 화면, 서버 대시보드, 모듈/레시피/AI 증거 화면을 동시에 제시 가능
구현 범위
WPF .NET 8 기반 Etch Load Lock HMI
가상 TM/EFEM/PM 모듈 도식 및 상태 표시
Flask 원격 모니터링 대시보드
모듈 상태, 활성 레시피, 이벤트, 센서 이력 API
sklearn 모델 + 규칙 fallback 구조의 AI 진단
발표에서 보여줄 수 있는 가치
장비 상태를 한 화면에서 스캔
WPF와 웹 대시보드 연동 증명
센서 이상·인터락 상태 판단 흐름 설명
향후 실장비/TwinCAT 연결 확장 경로 제시
Etch Load Lock HMI 결과 보고서
02

## Slide 3
시스템 구성
장비 신호, HMI 제어, 서버 모니터링, AI 진단을 느슨하게 결합
실장비 / 시뮬레이터
압력, 진동, 온습도, Load Lock 접촉, 버튼 DI, 램프 DO를 실제 또는 데모 데이터로 공급
WPF HMI
운전 버튼, 인터락 판단, 가상 TM 이송 도식, 이벤트/알람 이력, AI 조언 패널 제공
Flask Monitoring
브라우저에서 센서, 서버 이력, 이벤트, 모듈 상태, 레시피, AI 진단을 조회
ADS/Simulation
REST JSON
SQLite / JSONL 이력
운전 로그, 알람, 이벤트, AI 학습 스냅샷을 저장해 재현 가능한 데모와 재학습 기반 마련
AI 진단 엔진
joblib 모델이 있으면 sklearn 추론을 우선 사용하고, 없으면 규칙 기반 판단으로 fallback
학습/추론 데이터
Etch Load Lock HMI 결과 보고서
03

## Slide 4
WPF HMI 구현 결과
실제 실행 캡처: 장비 도식, 인터락, 램프/공정 조작, 관리자 기능을 한 화면에 배치
장비 상태 도식
LP/EFEM/Aligner/BM/PM 챔버의 가상 이송 흐름과 모듈 상태를 시각적으로 확인
인터락 기준
압력, 진동, 온습도, 접촉 상태를 appsettings 기준으로 표시해 데모 판단 근거를 제공
운전 제어
Start/Stop/Alarm Reset/Maintenance 버튼과 램프 상태를 운영자 화면에 고정
보안/이력
관리자 로그인, 사용자 관리, 이벤트 로그, 알람 이력을 별도 창으로 분리
Etch Load Lock HMI 결과 보고서
04

## Slide 5
Flask 원격 모니터링
WPF가 보낸 텔레메트리를 브라우저에서 조회하는 별도 관찰 화면
웹 대시보드는 발표 중 관찰자 화면 역할
센서 현황
압력, 진동, 온도, 습도, 도어 상태를 카드와 이력 표로 표시
서버 이력
수신된 스냅샷을 시간축으로 축적해 HMI와 서버 연동을 검증
조회 전용 설계
운전 제어는 WPF가 담당하고 웹은 원격 모니터링에 집중
Etch Load Lock HMI 결과 보고서
05

## Slide 6
모듈 상태와 레시피 가시화
장비 내부 상태와 현재 공정 순서를 API로 분리해 검증 가능하게 구성
모듈 상태 API
활성 레시피 API
PM/BM/LP 상태를 독립 조회
현재 step과 대기 step 구분
발표 중 API 연동 증거로 활용
Etch Load Lock HMI 결과 보고서
06

## Slide 7
AI 진단 구조
센서·모듈 상태를 입력으로 받아 정상/경고/알람 판단과 운영 조언을 제공
추론 파이프라인
1
WPF 센서/모듈 데이터 수집
2
Flask /api/etch/sensor-data 수신
3
sklearn joblib 모델 우선 추론
4
모델 부재 시 규칙 엔진 fallback
5
대시보드와 WPF AI 패널에 조언 표시
발표 포인트: AI가 장비를 직접 제어하지 않고, 운영자 판단을 돕는 조언으로만 표시
모델 파일: models/etch/*.joblib
학습 데이터: WPF JSONL snapshot
검증 방식: Flask AI status/latest API 화면 캡처
Etch Load Lock HMI 결과 보고서
07

## Slide 8
결과 요약 및 향후 보완
핵심 데모 흐름은 구현 완료, 실장비 검증과 UX 다듬기가 다음 단계
영역
완료 결과
보완 방향
WPF HMI
로그인, 장비 도식, 인터락, 램프/제어 버튼, 이력 창 구성
메인 화면 분할 최적화와 발표용 자동 시나리오 고도화
Flask
실시간/이력/이벤트/모듈/레시피/AI 탭 구현
서버 이력 차트 데이터 밀도와 장애 fallback 메시지 보강
AI
sklearn 모델 로드와 규칙 fallback, latest/status API 제공
실제 장비 데이터 수집 후 재학습 및 정확도 평가
데이터
SQLite 이벤트/알람 이력과 JSONL 학습 데이터 흐름 마련
운영 로그 보존 정책과 데이터 정합성 검증 자동화
실장비 연동
TwinCAT 없이도 데모 가능한 시뮬레이션 흐름 확보
EtherCAT 현장 연결, 인터락 임계값, DO 출력 검증
최종 산출물은 발표에서 바로 보여줄 수 있는 실제 실행 화면 중심으로 구성했습니다. WPF는 제어/운전, Flask는 원격 조회, AI는 조언 레이어라는 역할 분리가 명확합니다.
Etch Load Lock HMI 결과 보고서
08